Примеры оценочных средств для прохождения процедуры оценки профессиональной квалификации

«Электромеханик по лифтам» (в соответствии с профессиональным стандартом № 17)

Теоретическая часть  профессионального экзамена

1. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В. По какой схеме следует соединить обмотки двигателя?

Выберите один правильный ответ

- звезда;

- треугольник;

- звезда-треугольник.

Практическая   часть  профессионального экзамена

Задание № 1

1. Провести регулировку положения створок дверей шахты лифта в соответствии с требованиями нормативной документации. Проверить правильность срабатывания блокировочных выключателей двери шахты. Проверить правильность установки башмаков створок. Объяснить последовательность выполнения операций наладки.

2. Провести мероприятия по эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта с автоматическими дверями.

3. Сделать запись о осмотре оборудования, о проведенном техническом обслуживании и о проведенной эвакуации.

- Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам.