Примеры оценочных средств для прохождения процедуры оценки профессиональной квалификации

«Техник- электромеханик по лифтам» (в соответствии с профессиональным стандартом № 17)

Теоретическая часть профессионального экзамена

Какие параметры подвергаются проверке и регулировке при обслуживании дверей шахты и кабины с раздвижными дверями и автоматическим приводом? Выберете все верные ответы

- проходные зазоры между обрамлением портала шахты и створками двери шахты;

- зазоры в притворе створок двери шахты;

- зазоры между защелками замков и упорами кареток;

- зазоры между роликами механизма открывания створок и боковыми сторонами;

- глубина входа ролика в паз отводки;

-  зазоры между штоками блок- контактов контроля запирания створок двери шахты автоматическими замками;

- провалы контактов контроля притвора створок ДШ и контактов контроля запирания створок двери шахты автоматическими замками ДЗ;

Практическая часть профессионального экзамена

Провести осмотр тормозного устройства лифта СМЗ  в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Проверить и отрегулировать зазоры между ярмом и якорем; между фрикционными обкладками и поверхностью тормозной полумуфты;  смазать шарниры; проверить и подтянуть крепления деталей и клеммных соединений проводов; проверить зазоры между между витками пружин тормоза;

2. Осмотр индуктивных датчиков. Проверить подтянуть крепления датчиков и шунтов. Проверить зазоры между датчиками и шунтами.

3. Сделать запись о техническом осмотре.

4. Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам.