Примеры оценочных средств для прохождения процедуры оценки профессиональной квалификации

«Монтажник электрических подъёмников» (в соответствии с профессиональным стандартом № 403)

Теоретическая часть профессионального экзамена

Почему магнитопровод асинхронного двигателя набирают

из тонких листов электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга?

- для уменьшения потерь на вихревые токи;

- для уменьшения потерь на гистерезис (перемагничивание);

- для упрощения конструкции магнитопровода.

С какой  максимальной  скоростью допускается движение кабины лифта в режиме «Ревизия»?

- 0,35 м/с;

- 0,4 м/с;

- 0,55 м/с;

- 0,63 м/с.

Как проверить отклонение фактических внутренних размеров в шахте (в плане), в том числе разность длин диагоналей шахт?

- с помощью металлической измерительной рулетки.

- штангенциркулем.

- с помощью отвеса весом не менее 10 кг (на стальной проволоке).

После выверки положения ниток направляющих по отвесам на всю длину направляющих свыше 50м и проверки расстояние между головками направляющих с помощью шаблона.

- допускаемое отклонение направляющих не более 10мм. Расстояние по штихмассу должно быть выдержано с допуском - 1мм.

- допускаемое отклонение направляющих по вертикали не более 1/5000(мм). Расстояние по штихмассу должно быть выдержано с допуском + 1мм.

- допускаемое отклонение направляющих не более 10мм. Расстояние по штихмассу должно быть выдержано с допуском + 1мм.

При обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 105 заданий, охватывающие в равной доле все предметы оценивания, и считается сданным при правильном ответе на 84 и более заданий.

Практическая часть профессионального экзамена

Задание:

- Определить габариты строительной части с составлением исполнительной схемы выполненных измерений (карты провески).

- Провести монтаж металлокаркасной шахты.

- Подобрать необходимые для выполнения работ приспособления, средства индивидуальной защиты, инструмент, инвентарь и проверить их пригодность к работе.

- Прокомментировать свои действия.

Место выполнения.

Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 90 минут Используемое оборудование и источники:

- Макет металлокаркасной шахты, направляющие кабины, противовеса. Модель кабины, противовеса, двери шахты, канаты, ограничитель скорости, натяжное устройство.;

- лебедка;

- индивидуальные средства защиты; набор инструментов; Производственная инструкция для лифтера;

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», «Инструкция по монтажу лифтов»

Критерии оценки

1. Правильность определения координат установки оборудования лифта – 20%

2. Правильность монтажа металлокаркасной шахты – 10%

3 Правильность монтажа механического оборудования лифтов – 10%

4. Правильность монтажа электрического оборудования лифтов - 10%

5. Правильность выполнения контрольных мероприятий как в процессе производства работ, так и по завершении этапов работ – 20%

6. Правильность   проверки функционирования смонтированного оборудования лифтов- 20%

7. Правильность информирования лица, ответственного за производство работ, о выявленных недостатках и выполненных этапах работ – 10%

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов)