Примеры оценочных средств для прохождения процедуры оценки профессиональной квалификации

«Специалист по организации эксплуатации лифтов»                                            (в соответствии с профессиональным стандартом № 20)

Теоретическая часть профессионального экзамена.

- На какие лифты распространяется действие Технического регламента Таможенного союза TP ТС 011/2011 « Безопасность лифтов».

- Выберете правильный ответ
На лифты предназначение для использования и используемые: на самолетах и летательных аппаратах;

- На лифты предназначение для использования и используемые: с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъёма;
на все лифты;

- на все лифты и устройства безопасности лифтов (буферы, ловители, ограничители скорости, замки дверей шахты,  гидроаппараты безопасности).

Когда лифты должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию?

- После замены устройств безопасности лифта

- После замены или установки лифтового оборудования

- После изменения принципиальной электрической схемы

- В течении всего срока эксплуатации, не реже одного раза в 12 месяцев

Автоматический замок должен запирать дверь кабины прежде чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстоянии:

- 150 мм.

- 200 мм.

- 300 мм.

- 400 мм.

Что такое "вывод объекта из эксплуатации"?

- документально оформленное событие, свидетельствующее о прекращении использования объекта с целью последующего демонтажа или проведения модернизации (капитального ремонта);

- приказ руководителя предприятия о приостановке использования объекта на время проведения ремонтных работ;

- документально оформленное событие, свидетельствующее о долгосрочной приостановке  использования объекта по назначению;

- документально оформленное событие, свидетельствующее о приостановке использования объекта при аварийной ситуации

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 55 заданий,  время исполнения 55 минут и считается сданным при правильном ответе на 44 (и более) задания.

Практическая часть профессионального экзамена

Задание № 1

1. Провести мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, и их соответствия требованиям нормативных актов и руководству по эксплуатации лифта.

2. Провести контроль соблюдения персоналом перечня и объема работ, предусмотренных при осмотре лифта.

3. Продемонстрировать  контроль сроков действия квалификационных удостоверений подчиненного персонала.

4. Прокомментировать свои действия по предыдущим пунктам.

Место выполнения.

Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 45 минут Используемое оборудование и источники:

- Модель кабины лифта с автоматическими дверями; двери шахты.

- лебедка;

- индивидуальные средства защиты; набор инструментов; Производственная инструкция для лифтера;

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». «Руководство(инструкция)завода изготовителя» «Инструкция лифтера».

Критерии оценки

1. Правильность осуществления мониторинга текущих условий эксплуатации лифтов, и их соответствия требованиям нормативных актов и руководству по эксплуатации лифта – 30%

2. Правильность в принятии мер по устроению несоответствующих условий эксплуатации лифтов, прекращении работы лифта до устранения выявленных нарушений условий эксплуатации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.– 20%

3. Правильность в применении нормативной и технической документации, устанавливающие требования, порядок получения и подтверждения квалификации и компетенции для подчиненного персонала – 20%

4. Правильное ведение и проверки документации по организации эксплуатации лифтов - 10%

5. Правильность в организации труда и управлении персоналом – 20%

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов)