Примеры оценочных средств для прохождения процедуры оценки профессиональной квалификации «Лифтер»

(в соответствии с  профессиональным стандартом № 314)

I.	Теоретический этап профессионального экзамена

1.Задание:

Какое устройство пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей неисправно, если возможно открыть дверь шахты при отсутствии кабины на этаже? (Выбрать правильный ответ)

- неавтоматический шпингалетный замок или устройство, удерживающее дверь шахты в закрытом состоянии;

- выключатель безопасности, контролирующий закрывание двери шахты;

- выключатель безопасности, контролирующий запирание двери кабины;

- автоматический замок двери шахты.

2. Задание:

Концевой выключатель лифта предназначен для (отметьте правильное утверждение):

-	отключения электродвигателя лебедки при переходе кабиной крайних рабочих
положений;

-	отключения электродвигателя лебедки и остановки кабины на крайних этажах;

-	отключения электродвигателя лебедки при нахождении противовеса в крайних
рабочих положениях;

-	контроля за точной остановкой кабины на этажных площадках.

3. Задание:

Ограничитель  скорости  должен  сработать,  если  скорость  движения  кабины  вниз
превышает номинальную не менее, чем на (отметьте правильное утверждение):

- 5 %;

- 10%;

- 15%;

- 25%.

4. Задание:

Сигнал «Занято» у лифтов, оборудованных такими сигналами должен включаться при
(отметьте правильное утверждение):

- движении кабины или нахождении кабины с открытыми дверями шахты;

- открывании двери машинного помещения;

- прекращении подачи электропитания.

5. Задание:

Какое действие разрешено производить лифтеру при обслуживании лифта? (Выбрать правильный ответ)

-  самостоятельно спускаться в приямок лифта;

- пускать лифт путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение в цепь электродвигателя;

- самостоятельно входить на крышу кабины;

- самостоятельно проверять исправное действие выключателей, контролирующих
- закрывание дверей шахты.

6. Задание:

Лифтовое оборудование, подлежащее проверке на функционирование и исправность лифтером при ежесменном осмотре {отметьте правильное утверждение):

- ограничитель скорости;

- натяжное устройство;

- устройство реверса дверей лифта;

- элементы подвески кабины.

7. Задание:

У малого грузового лифта на погрузочных площадках, с которых осуществляется управление, должны быть установлены сигнальные устройства «Занято». Сигнал «Занято» должен быть включен {отметьте правильное утверждение):

- при открытой двери шахты, на погрузочной площадке, где находится кабина лифта;

- при открытой любой двери шахты и во время движения кабины;

- только при движении кабины малого грузового лифта;

- при открытой любой двери шахты, двери машинного помещения, а при отсутствии машинного помещения при открытии запираемого шкафа, в котором установлено устройство управления лифтом.

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу экзамена:

Теоретический этап экзамена включает 40 заданий,  время исполнения 45 минут и считается сданным при правильном ответе на 32 (и более) задания.

II. Практический этап профессионального экзамена.

Задание

1. Провести ежесменный осмотра лифта.

2. Сделать запись в отчетной документации по ежесменному осмотру лифта.

3. Продемонстрировать правила оказания первой помощи.

Прокомментировать свои действия.

Место выполнения.

Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 30 минут Используемое оборудование и источники:

- Модель кабины лифта с автоматическими дверями;

- лебедка;

- индивидуальные средства защиты; набор инструментов; Производственная инструкция для лифтера;

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

Критерии оценки

1. Правильное проведение ежесменного осмотра  лифта – 30%

2. Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по проверке функционирования лифта и эвакуации пассажиров – 20%

3. Правильная подготовка и использование инструментов – 10%

4. Правильное принятие мер при обнаружении неисправностей лифта - 20%

5. Правильное документальное оформление результатов осмотра, выявленных неисправностей лифта, эвакуации пассажиров в журнале ежесменных осмотров лифта. Информирование соответствующих лиц (службы) о выявленных

неисправностях в работе лифта, эвакуации пассажиров – 20%

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов)